Инструкция по эксплуатации гидромассажного СПА-бассейна.

(Подходит для всех плавательных и уличных  СПА- бассейнов)

Важное примечание:

Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию перед установкой СПА-бассейна.  Это руководство содержит информацию по правильной  установкt и эксплуатации продукта.

Содержание

Меры предосторожности……………………………………………………………………3 стр

Часть 1- Функции СПА-бассейна…………………………………………..………………6 стр

Часть 2- Инструкция по установке ………………………………………………………...6 стр

Часть 3- Правила подключения…………………………………………………………….8 стр

Часть 4- Правила эксплуатации панели управления типа А (GED)……………………...9 стр

Часть 5- Правила эксплуатации панели управления типа В (PL)………………………...21 стр

Часть 6- Инструкция для СПА-аксессуаров……………………………………………...32 стр

Часть 7- Тех.обслуживание/устранение неисправностей……………………………….33 стр

Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Дети должны находиться в СПА-бассейне под присмотром взрослых.

- При необходимости замены насоса или других частей, убедитесь, что он выключен . Никогда не используйте СПА-бассейн, если слив сломан.

- Все металлические компоненты, такие как поручни, лестницы, трубы или другие металлоизделия, находящиеся  в полутора метрах от ванны должны быть присоединены к общей шине заземления проводом сечением не менее AWG 8.

- Пожалуйста, не устанавливайте электрические бытовые приборы, например, телевизор, телефон, светильник и т.д., в радиусе 1,5 метра от СПА-бассейна, если такие приборы не встроены производителем.

- Для подключения заземления и заземляющего провода в СПА-бассейне, следует использовать одноядерное заземление с сечением  не менее 10 мм2 (8AWG).

- Вода в СПА-бассейне не должна превышать 40°С. (104 F). Температура воды от 38°С до 40°С считается безопасной для здоровых взрослых. Более низкая температура рекомендуется  при нахождении в СПА-бассейне не более 10 минут. Беременная женщина должна проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать ванну.

- Продолжительное пребывание в горячей воде может вызвать гиперемию. Гиперемия возникает, когда внешняя температура тела превышает на несколько градусов нормальную температуру тела (37 С). Симптомы гиперемии включают сонливость, вялость, повышение температуры тела. Результат гиперемии таков:

а) неспособность осознавать надвигающуюся опасность;

б) неспособность ощущать тепло;

в) человек не осознает необходимости выхода из ванны;

г) человек не может выйти из ванны;

д) смертельная опасность для беременных женщин;

е) опасность утонуть в бессознательном состоянии

- не используйте наркотики или алкоголь до или во время купания, чтобы не впасть в бессознательное состояние и не утонуть.

- Люди, страдающие от ожирения или болезней сердца, пониженным или повышенным давлением, диабетом, имеющие проблемы с кровеносной системой, перед тем как воспользоваться ванной должны проконсультироваться с врачом.

- Людям, которые принимают лекарства со снотворным компонентом, особенно транквилизаторы, антигистаминные препараты, антикоагулянты не разрешается посещать СПА-бассейн.

- Чтобы избежать травмы, входите и выходите из ванны осторожно, т.к. поверхность СПА-бассейна очень скользкая.

- Пожалуйста, примите душ до или после использования СПА-бассейна. Чтобы уменьшить вероятность получения кожных заболеваний, поддерживайте качество воды в соответствии с нашими рекомендациями, как указано в данном руководстве.

ВАЖНО

1. Перед использованием СПА-бассейна, убедитесь, что его установка производилась  уполномоченными специалистами и были соблюдены все меры безопасности, соблюдены правила электрических и гидроэнергетических требований.

2. Проведите проводку в соответствии с правилами безопасности и требованиями  электроэнергии.

3.Убедитесь, что продукт установлен на месте, имеющем  вентиляцию и слив воды.

4. Когда ванна не используется, применяйте ремешки и защелки, чтобы закрепить крышку. Это поможет детям, оставшимся без надзора, не проникнуть в ванну и защитит крышку в ветреную  погоду.

5. Убедитесь, что подача воды при наполнении СПА-бассейна ниже, чем 42С (108 F).

6.  При неисправности СПА-бассейна, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКИ

- Подготовка к установке.

1.1. Поместите СПА-бассейн в специально отведенное место: независимо от того,  в закрытом помещении или на улице, место должно быть заземлено, с гладкой поверхностью, иметь исправный слив и вентиляцию. Необходимо убедиться в том, что месторасположение СПА-бассейна выдержит вес, заполненного водой бассейна. Поэтому, нельзя помещать его в песок, на траву или мягкую землю.

Освобождаются от гарантийного обслуживания СПА-бассейны при неправильной установке и  ненадлежащей эксплуатации.

  - Поверхность вблизи СПА-бассейна  должна быть из противоскользящего материала, поскольку вода из бассейна  разбрызгивается на пол.

  - Установка проводки для электрического кабеля, переключатель интерфейса и соединительная коробка должны соответствовать требованиям международного стандарта безопасности IEC или должны соответствовать требованиям  страны.

1.3.1 Площадь сечения кабеля питания должна соответствовать параметрам каждого СПА-бассейна ,т.е. номинальное напряжение медного кабеля = 500 V.

1.3.2 Номинальный ток выключателя питания / распределительной коробки должен соответствовать потребляемой мощности СПА-бассейна. Выключатель должен быть размещен отдельно от других электроприборов.

1.3.3 Установка  блоков питания должна соответствовать правилам электрической безопасности.

1.3.4 Выключатель питания /распределительная коробка должны быть заземлены, во избежание удара электрическим током.

1.3.5 Необходимо установить автоматический выключатель для защиты от утечки тока на землю. В целях безопасности, выключатель должен быть водонепроницаемый.

Примечание: Выключатель должен быть установлен квалифицированным электриком, установка должна соответствовать международным стандартам безопасности IEC или соответствовать требованиям страны.

2.Установка

2.1. Очень важно выбрать правильное место для установки СПА-бассейна, принимая во внимание ландшафт, архитектуру и стиль. Следует учитывать, что перемещение СПА после установки и подключения будет крайне затруднительно, а  в большинстве случаев невозможно. Установите СПА-бассейн на ровном, горизонтальном участке.

2.2 Вода в бассейн заливается через верх с помощью шланга, либо через установленный на стене смеситель с длинным носиком.

2.3. Слив бассейна осуществляется самотеком. Возможен слив бассейна с помощью погружного (перекачивающего) насоса. Это упростит и ускорит процедуру смены воды.

2.4. СПА-бассейн подключается к однофазной  трехпроводной (фаза, нейтраль, заземляющий провод) электрической сети переменного тока напряжением 220 Вт, через автоматический выключатель (автомат) с номинальным током в зависимости от модели.

Часть 1 –Функции СПА-бассейна

Гидромассажный СПА-бассейн оснащен широко- функциональным  дисплеем, который соответствует английским стандартам качества.

- Автоматический набор нужного уровня воды.

- Различные функции гидромассажа.

- Функция джакузи (воздушные пузыри)

- Циркуляция воды с помощью насоса

- Встроена система радио-FM, до 10 каналов. Система оснащена функциями электронной настройки, цифровой тюнер и автоматический поиск станции.

- Функция очистки воды озоном.

- Функция подогрева воды и поддержания определенной температуры воды.

- Входной разъем для CD

- Подсветка под водой

- Полнофункциональный инфракрасный пульт дистанционного управления

- При остывании воды ниже, чем 5С,  подогрев воды в СПА-бассейне происходит автоматически во избежание ее кристаллизации.

Часть 2- Инструкция по установке

1. Схематичная конфигурация СПА-бассейна (вид сверху)

- Установка юбки для СПА-бассейна

Сначала уберите все винты(болты), затем поднимите часть юбки в вертикальном положении, чтобы извлечь ее.

Установка дренажной системы можно происходить индивидуально под Ваш заказ.

Поступление воды/ водоотвод

- Процесс чистки фильтра показан на рисунке ниже:

Часть 3-Правила подключения

СПА подключается к однофазной трехпроводной (фаза, нейтраль, защитный провод) электрической сети переменного тока напряжением 220 Вт, через автоматический выключатель (автомат) с номинальным током 25...30 А (или больше, в зависимости от модели) и устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током 25...30, (40) А и током отключения I равном 30мА при помощи трех проводов сечением не менее 4 кв. мм.

Часть 4- Правила эксплуатации панели управления типа А (GED)

(Если Вы выбрали панель управления типа B PL,  Вам необходимо проигнорировать данную часть)

Схема подключения кабеля:

- Технические характеристики:

  - Напряжение на входе : 220В-240В , 50-60 Гц

Потребляемая мощность: 12 кВт 220В 50Гц

Мощность на выходе: автономный отопитель: 220В 3кВт

Водяной насос 1: 220В / 2250W

Водяной насос 2: 220В / 2250W

Водяной насос 3: 220В / 2250W

Циркуляционный насос: 220В / 1000W

Воздушный насос: 220В / 2250W

Подводный светодиод: 12В / 20W

Озон: 12В / 10W

1.4. Интенсивность сопротивления тока: 1.5кВ 1 мА

1.5. Утечка электричества : ≤0.3mA

1.6. Сопротивление заземления: ≤0.1Ω

1.7 Сопротивление изоляции: ≥50M

1.8 Водонепроницаемая оценка: 1P х 4Ω

1.9 Длина пути утечки тока выключателя защиты: ≥30mA

- Руководство для панели управления

- dynamic display – функциональный дисплей

- function set – выбор функции

- heater tolerant temperature- выбор оптимальной температуры

-volume turn menu temperature- регулировка температуры

- memory -память

-power- вкл/выкл

-audio/aux selection- выбор аудио/ aux

-turn - вращение

- menu -меню

- ok – да

- Описание дисплея

4. Руководство по функциям

4.1. Подключение к электричеству:

Перед использованием СПА-бассейна, пожалуйста, убедитесь, что провода подключены правильно (не путайте LGN  провода), а затем нажмите кнопку "Вкл/выкл" ,  включится панель управления, далее, под водой должен загореться индикатор света. После этого Вы можете настроить время на панели управления.

4.2. Настройка меню:

Вход в Меню: Нажмите на дисплее : В правом углу меню отображается надпись «OFF»,  нажмите на значок   или , для того, чтобы на дисплее появилась надпись «ON», далее выберите . Затем настройте меню. Если вы не настроите Меню за 10 минут, то оно вернется в исходное состояние. Вы также, можете нажать  на кнопку , чтобы закончить настройку Меню, установка всех параметров осуществиться только после нажатия кнопки .

Пожалуйста, обратите внимание на рисунок ниже:

Open- включен.

4.2.1.  Выбор температуры по Фаренгейт / Цельсия

Нажмите кнопку +/-  , чтобы выбрать значение температуры  F или C, по своему усмотрению. В нижнем левом углу Вы увидите  F / C, сделав свой выбор –необходимо нажать чтобы подтвердить настройки.

4.2.2. Установка времени суток на дисплее.

а. Нажмите кнопку  чтобы установить время : часы / минуты

б. Нажмите кнопки  или  . Время начнет изменяться с шагом увеличения/уменьшения в одну минуту.

в. Нажмите для подтверждения настроек.

4.2.3. Время фильтрации :1/2

1.Время фильтрации в минутах :  Нажмите на кнопки +/-  и установите время в минутах 15, 30, 60,  ,120 . Затем нажмите кнопку для подтверждения настроек.

2. Остановка времени работы фильтрации (в часах): Нажмите на кнопки  +/-  для того, чтобы установить временной интервал остановки: 4, 6, 8, 12, 24  часов,  далее пожалуйста, нажмите для подтверждения настроек.

4.2.4 Установка спящего режима. (SIL)

Нажмите кнопки  или   чтобы установить  время :1-24 часа, это время будет показывать продолжительность спящего режима, с момента его установки в панели управления.

4.2.5. Окончание спящего режима. (SILD)

Нажмите кнопки  или  чтобы  установить время окончания: 1-24 часа, т.е. закончить спящий режим, который вы установили ранее.

4.2.6. Режим охлаждения (ICE)

Нажмите кнопки  или  , чтобы выбрать режим  ON(включение) или  OFF( выключение), далее  нажмите  , для подтверждения настроек. В период режима охлаждения, начинает работать водяной и циркуляционный насосы, происходит выработка озона ,2 минуты в час.

4.2.7 Система сообщения ошибок температуры

Если температура, указанная на дисплее- отличается от фактической, проверенной Вами температуры , Вы можете исправить ошибку следующим образом:

Нажмите кнопки  или   -для изменения температуры, далее нажмите  для подтверждения настроек. (диапазон -3…+3).

Например, фактическая температура 30 градусов, но на дисплее показано 33 градуса,  вы можете нажать кнопку, чтобы уменьшить температуру на -3 градуса.

    - Восстановление заводских настроек: DEF

Нажмите   кнопки  или , чтобы выбрать включение  «ON», далее нажмите на , для возобновления заводских настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ: заводскими настройками является следующее:

а) Единица настройки температуры ---по Фаренгейту (F)

б) Максимальная температура --- 100F (38 C)

в) Режим охлаждения ---- OFF

г) Время фильтрации  - 15 минут

е) Остановка фильтрации - 4 часа

е) Начало спящего режима (SIL) - 21:00

г) Время окончания спящего режима (SILD) --- 7:00

ч) Стандартная температура (CALB) --- 0

4.2.9 Выход из меню: нажмите для выхода из меню.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы вошли в меню и ничего не нажали в течение 10 секунд – система автоматически выйдет из меню.

  - Установка постоянной температуры

При включении устройства, проверка температуры воды в СПА-бассейне происходит автоматически. Ее значение отображается в правом верхнем углу.

Когда фактическая температура выше заданной температуры (указана в левом углу), нагреватель поддерживает постоянную температуру (сохраняет температуру воды), это означает, что нагреватель не работает. Тогда срабатывает циркуляционный насос и вырабатывается озон, происходит фильтрация воды.

Если Вы хотите отменить поддержание постоянной температуры, Вам необходимо выбрать температуру, которая будет выше фактической температуры.

Настройки температуры:

Нажмите кнопку , далее на дисплее появится надпись : TEMP, нажмите кнопку или   и отрегулируйте температуру, оптимальную для Вас.

Диапазон регулирования температуры:

- по Цельсию 10С-40С

- по Фарингейту 50-104 F

Диапазон температуры на дисплее:

- Цельсия: 5 C – 45 C

- Фаренгейт : 41F – 114 F

4.4.  Особенности:

4.4.1. Если уровень воды в ванне отвечает предъявленным требованиям, система автоматически проверяет температуру воды.

4.4.2. Если температура воды ниже заданной температурой, циркуляционный насос и озон включится автоматически, но, пожалуйста, обратите внимание что нагреватель включается в течение 30 секунд.

4.4.3. Если температура воды достигает температуры, заданной Вами,функция подогрева воды выключится ; и циркуляционный насос и поступление озона также перестает работать в течение 30 секунд, а затем система поддерживает постоянную температуру. 4.4.4. Если температура воды ниже, чем 2F (2C) -циркуляционный насос и поступление озона включаются автоматически,  и функция подогрева воды начинает работать уже через 30 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ : Перед включением функции подогрева воды, должен быть подключен и работать циркуляционный насос!

4.5. Циркуляционный насос устанавливается при постоянной температуре( период фильтрации):

Когда система работает при постоянной температуре в течение длительного времени, циркуляционный насос и поступление озона происходит в соответствии с установленными настройками, очищая воду в СПА-бассейне.

4.6. Водяной насос, воздуходувка (вентиляционный насос), функция подсветки под водой.

Нажмите кнопку   на 2-3 секунды, действие функций начнется постепенно, и нажмите кнопку в течение длительного времени, чтобы выключить постепенное действие.

4.6.2 Нажмите  и удерживайте короткое время, когда главная стрелка на указателе покажет функции, которые вам нужны, нажмите еще раз , для подтверждения. Таким же образом выбранные вами функции можно отключить.

Система может контролировать как1 водяной насос, так и 2 -3 водяных насоса.  Водяной насос автоматически прекращает работу каждые 60 минут.

Циркуляционный насос будет работать, если включен водяной насос; если водяной насос выключен, циркуляционный насос будет продолжать работу в течение 30 минут, а затем остановится.

Если в СПА не хватает нужного уровня воды, то водяной насос перестает работать, а воздуходувка не зависит от уровня воды и продолжает работать, автоматически отключаясь через 30 минут работы.

4.7 Функция стерилизации озоном.

Во время работы циркуляционного насоса происходит санирование озоном, при его выключении – стирилизация прекращается.

4.8 Радио

4.8.1 Выньте радиоантенны и поместите их в "Y" позицию, нажмите кнопку  , на дисплее появится радио-частоты, в радиусе от 0 до  08 Д.Б., со звуком из динамиков.

4.8.2 Поиск: нажмите кнопку , после на дисплее появится надпись “ TUN “ ,  нажмите  или  для поиска радиостанции.

4.8.2.1 При нажатии кнопок и  - происходит поиск радиостанций вручную.

4.8.2.2 Если Вы нажмете клавишу  и будете удерживать ее  2-3 секунды, то начнется автоматический поиск, система будет искать радиостанции самостоятельно.

4.8.2.3 При слабом сигнале, рекомендуется выбрать радиостанцию ​​с помощью данного руководства

4.8.3 Память: Выбрав радиостанцию, нажмите кнопку , чтобы сохранить ее, на дисплее появится надпись:  "М-01", что означает, что данная радиостанция сохранилась под номером 1.  (Доступный диапазон: М-01 М-10).

4.8.4 Выбор нужной радиостанции: Нажмите кнопку, чтобы выбрать номер радиостанции, сохраненной Вами раннее, на дисплее появится CH01 - CH е. Далее :

Поиск и память: - Нажмите кнопку , появится надпись : TUN

- нажмите или для поиска радиостанции.

- Нажмите кнопкудля сохранения радиостанции в памяти.

4.8.5 Настройка громкости: –нажмите кнопку или - установите нужную Вам громкость, заданная громкость будет отображаться на дисплее.

4.9 Функция внешнего аудио оборудования:

Подключите внешний аудио-провод к гнезду в блоке управления, нажмите на кнопку , выберите  "AUX", а затем нажмите клавишу регулировки громкости, чтобы выбрать нужную громкость.

4.10 Функция блокировки клавиатуры:

Нажмите кнопкуи удерживайте  3 секунды, на дисплее появится “LOCKE” и значок, что означает блокировку клавиатуры. Затем нажмите кнопкуи удерживайте 3 секунды, на дисплее появится надпись  "UNLOCK", клавиатура разблокирована.

4.11 Дистанционное управление

5. Внимание

5.1 Система управления должна быть установлена высококвалифицированными электриками, получившее соответствующее разрешение, установка должна производиться в сухом месте, удобном для использования.

5.2 Система управления должна быть правильно заземлена, в противном случае, продавец не несет  ответственность за неполадки!

5.3 Главный двигатель должен быть установлен вертикально и устойчиво.

5.4 Выключите питание, если СПА-бассейн находится в режиме ожидания в течение длительного времени.

5.5 Запрещено устанавливать главный двигатель на открытом воздухе, во влажном месте.

5.6 При установки оборудования, обратите внимание на рассчитанную нагрузку, в целях избежания поломок и несчастных случаев.

5.7 Не подключайте другое электрическое оборудование к различным проводам в СПА-бассейне; не удаляйте и не изменяйте провода в СПА, в противном случае, это приведет к его поломке.

6. Схема подключения

Часть 5- Правила эксплуатации панели управления типа В (PL)

(Если Вы выбрали систему управления типа A GED, пожалуйста проигнорируйте эту часть).

- Безопасность

- Знак опасности (Этот значок напоминает, что данный продукт находится под опасным напряжением!)

- Предупреждающий знак (Перед использованием необходимо прочесть инструкцию по эксплуатации!)

Внимание!

1. В целях предотвращения пожара или поражения электрическим током, не допускайте попадания  панели управления в мокрую и влажную среду. Внутри панели управления содержатся опасные высоковольтные провода, поэтому не открывайте крышку отсека. При различных поломках и сбоях, требующих ремонта, доверьтесь только квалифицированному персоналу.

2. Нельзя вносить какие-либо изменения в работу панели управления, самостоятельно ее ремонтировать, без разрешения на это производителя продукции, либо специально уполномоченных на это организаций. Любая самостоятельность может привести к различным неудобства в использовании продукта, для самого клиента в дальнейшем.

Внимание!

1. Перед использованием данной панели управления, пожалуйста, прочитайте руководство по эксплуатации.

2. После ознакомления данного руководства по эксплуатации, сохраняйте его в надежном и доступном месте в течение долгого времени. При возникновении неполадок и различных поломок, Вы можете обратиться к продавцу товара или в сервисный центр нашей компании.

Примечание к использованию!

1. В случае не использования панели управления в течение длительного времени, пожалуйста, выньте вилку шнура питания из розетки.

2. Перед включением питания, убедитесь, что все электрические соединения и шнур питания были подключены правильно.

3. Пожалуйста, поставьте панель управления в проветриваемом сухом помещении. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей, механической вибрации. Избегайте влажной и пыльной среды.

4. Для того чтобы продлить срок службы панели управления, интервал времени для непрерывного включения и выключения машины должны быть свыше 30 секунд.

5. Пожалуйста, выключите питание после использования.

6. Блок питания должен соответствовать значению напряжения указанному на самой панели управления; в противном случае продукт может выйти из строя и перестать работать.

2. Краткое описание

1. Общее описание функций

| № | Функция | Мощность | Наличие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Два водяных насоса: насос 1, насос 2 | 2HP×2 | √ |
| 2 | Один цикл фильтрующего насоса: насос 3 | 1HP | √ |
| 3 | Один воздушный насос | 700W | √ |
| 4 | Лампы/светодиод | 20W | √ |
| 5 | Термостатический обогрев / настройка температуры / предварительный подогрев | 5kW | √ |
| 6 | Значение температуры: по Фаренгейту градусов / градусов Цельсия |  | √ |
| 7 | Озоновая дезинфекция | 8W | √ |
| 8 | FM- радио -цифровая настройка |  | √ |
| 9 | Возможность проигрывать CD -диски |  | √ |
| 10 | Установка времени на дисплее / память после выключения питания |  | √ |
| 11 | Блокировка клавиатуры |  | √ |
| 12 | Предотвращение обледенения |  | √ |
| 13 | Смена воды через интервалы времени |  | √ |
| 14 | Определение предельного уровня воды |  | √ |
| 15 | Пульт дистанционного управления |  | √ |
| 16 | Двойная мощность усилителя звука |  | √ |
| 17 | Датчик температуры |  | √ |
| 18 | Клапан для захода воды |  | √ |

2. Внимание:

Водяной насос, воздушный насос и термостатическое отопление после 3 часов 40 минут работы останавливаются на 20 минут, и далее снова продолжают работать. Для предотвращения обледенения, можно отключить функцию отдыха у термостатического отопления.

3. Система управления включает в себя:

1)Панель электрической коробки;

2) Панель управления;

3) Ручной инфракрасный пульт дистанционного управления.

4. Характеристика системы управления:

1) Номинальное напряжение: 220В

2) Диапазон рабочего напряжения: AC180V ~ AC248V

3) Номинальная мощность: 50HZ

4) Регулируемый ток: <55A

5) Потребляемая мощность: <15 Вт

6) Применимая температура окружающей среды: +5С ~ +40С

7) Чувствительность к пределам шума радио: 20 дБ мкВ

8)Нижняя стадия характеристики трансформатора, отвечающего требованиям стандарта CQC.

5. На дисплее отображается следующая информация:

1 Значок «работает насос 1»

2 Значок «работает насос 2»

3 Значок «работает насос 3»

4 Значок «вентилятора/воздуходувка»

5 Значок и состояние лампы

6 Отображение часов

7 Значок «часы»

8 Значок «часы»

9 Значок «радио FM»

10 Громкость (символы и числовые значения на английском языке)

11 Частота системной памяти (символы и числовые значения на английском языке)

12 Значок «частота» (английский язык)

13 Скачки частоты (визуализация)

14 Частота (числовое значение)

15 Температура (числовое значение)

16 Время подогрева и циркуляции воды, в заданный промежуток времени

17 Значок «подогрев»

18 Значок « озоновая дезинфекция»

19 Значение градусов по Цельсию

20 Значение градусов по  Фаренгейту

6.Устройства, входящие в систему управления:

1) Водяной насос: 230V / 2HP × 2

2) Фильтрующий насос :230 / 1HP

3) Вентилятор/ воздуходувка: AC230V / 1HP

4) Термостатический подогрев: 230V / 5000W

5)Озонатор : 12V / 8 Вт

6) Лампа/ светодиод: 12V / 20W

8 Схематический рисунок пульта дистанционного управления.

3.Эксплуатация панели управления

1. Когда система подключена к питанию,  на дисплее отображается время и температура окружающей среды.

2. При включении любой функции срабатывает звуковой сигнал.

3. Переключатель питания.

3.1. Нажмите кнопку  для запуска системы, на дисплее загорится яркий свет. Чтобы выключить систему - нажмите еще раз на кнопку.

4.  Лампы/светодиоды

4.1. Когда система включена, нажмите на кнопку  чтобы включить лампу. На дисплее загорится значок . Чтобы выключить лампу, нажмите на кнопку еще раз и значок  исчезнет.

5. Озон

5.1. Когда система включена,  нажмите на дисплее кнопку , чтобы запустить поступление озона. На дисплее загорится значок . Чтобы отключить данную функцию, нажмите на кнопку еще раз, значок на дисплее исчезнет.

5.2. Через 10 минут работы озонатора, система остановит его автоматически, в то же время, значок "" исчезнет на дисплее.

6. Вентилятор

6.1 Вентилятор не контролируется датчиком уровня воды.

Когда система включена, нажмите кнопку "для запуска функции вентилятора, на  дисплеи появится значок "". Чтобы остановить данную функцию, нажмите на кнопку еще раз , значок " исчезнет на дисплее.

6.2  Существует 2 режима, когда система показывает отсутствие воды:

Режим 1: отсутствие воды в баке

Нажмите кнопкуна дисплее,  чтобы начать работу вентилятора, по умолчанию его рабочее время  составляет 30 секунд, на дисплее будет виден отсчет времени до 30 секунд и мигать значок ""; нажмите  на кнопку еще раз, чтобы остановить вентилятор.

Режим 2: уровень воды ниже допустимого минимального значения, необходимого для полноценной работы системы, во время работы самого вентилятора.

Когда система работает в условиях нехватки воды, на дисплее попрежнему отображается значок  "", если уровень воды не может подняться выше, минимального предела в течение 30 секунд, вентилятор остановится через 30 секунд, значок "" исчезнет с дисплея.

7. Термостатический обогрев.

7.1. Контроль воды в регуляторе позволяет защитить фильтрующий насос и нагреватель от сгорания.

Перед началом использования оборудования, установите температуру, рекомендуемую по умолчанию  37 С (99 F). После установки, система автоматически запоминает последнюю настройку температуры.

7.2 Когда система включена, нажмите кнопку .  Автоматически проверяется уровень воды. Когда вода достигает нужного уровня, а температура воды на 1 градус ниже установленной температуры, фильтрующий насос(насос-3) ​​начинает свою работу автоматически, и на дисплее загорается значок  "", в то же время мигает значок  , спустя  10 секунд после подачи воды из клапана , срабатывает нагреватель, на дисплее загорается значок  ", в противном случае, отопительный прибор не работает, на дисплее изображен значок  .

7.3. Предотвращение обледенения.

Когда управляющее устройство находится под напряжением и отключено питание, система проверяет температуру воды, и если ее температура ниже 6 градусов, то термостатическое отопление и фильтрующий насос запускаются автоматически. Если температура воды выше на 9 градусов, термостатическое отопление и фильтрующий насос  автоматически останавливаются.

7.4. Настройка температуры

7.4.1 Когда функция термостатического отопления включена, системой по умолчанию устанавливается температура 37 С, (99 F). Если при проверки температуры вы видите сбои, а на дисплее отображается значок  это означает , что функция термостатического обогрева прекращена.

7.4.2 Существуют две величины измерения температуры: по Фаренгейту, и по Цельсия. Нажимая на кнопку  Вы можете переключать значение температуры.

7.4.3 Диапазон настройки температуры по Цельсию: 30 С ~ 42 С; диапазон регулирования температуры по Фаренгейту: 86 F ~ 108 F.

7.5 Отопление с интервалами во времени.

- Термостатическая функция нагрева начинает или приостанавливается тогда, когда достигает установленного значения времени.

По умолчанию, первоначальное время работы отопления начинается в 00:00 часов. Также, по умолчанию, термостатическая функция подогрева установлена на 2 часа, температура по умолчанию 37 С( 99 F).

Установив время начала, рабочее время и температуру, система по умолчанию запоминает последние настройки.

- Если обе системы и функция «заданный промежуток времени отопления» выключены, нажмите на кнопку  для запуска этой функции, на экране появится "" и время старта функции и замигает значок "", затем нажмите на кнопку "" и отрегулируйте стартовые минуты работы, нажмите на кнопку "", чтобы настроить стартовое время в часах.

- Нажмите кнопку "" до рабочего времени термостатического отопления,  затем нажмите кнопку  " чтобы настроить минуты, нажмите "", чтобы настроить рабочие часы;

- Нажмите еще раз кнопку "" до установки температуры воды, когда мигает дисплей, нажмите кнопки "" или "", чтобы отрегулировать температуру воды.

8.  Водяной насос

8.1. Водяной насос включает в себя :водяной насос 1, водяной насос 2, водяной насос 3.

8.2. Когда система включена и проверка уровня воды показывает оптимальное значение параметра, нажмите кнопку "", чтобы начать работу водяного насоса -1, на экране загорится значок ; нажмите на этот значок"" еще раз, чтобы отключить водяной насос-1, значок "" исчезнет. Аналогично происходит и с выбором насоса 2 и 3.

9. Установка времени.

9.1 Когда система включена, нажмите на кнопку "" –она замигает,  затем нажмите кнопку "" для установки минут,(одно нажатие –увеличение на 1 минуту). Диапазон настройки минут : 0 ~ 59, если вы нажали еще раз после 59, то система автоматически переводит в начало, в 0 минут; нажмите кнопку"", чтобы настроить время по часам, нажмите один раз, чтобы увеличить на 1 час. Диапазон настройки часов: 0 ~ 23. Когда достигается предела 23, вы снова перескакиваете на 0 часов.

10. Блокировка клавиатуры

10.1 Когда система включена, нажмите кнопку"" для запуска функции блокировки кнопок, произойдет блокировка всех кнопок. На дисплее высветится значок и ""; нажмите кнопку "" и удерживайте  в течение 3 секунд, чтобы разблокировать клавиатуру, значок "" исчезнет.

11.Периодическая смена воды

11.1 Система имеет функцию периодической смены воды. Водяной насос-3 запускается автоматически каждый день, в установленное время.

Время начала работы по умолчанию  00:00 часов (при первоначальном использовании), длительность 10 минут.  После установки времени начала и длительности работы, система по умолчанию сохраняет последи настройки.

11.2 Если функция смены воды установлена на то время, когда вся система отключена, нажмите на кнопку , чтобы остановить функцию. На дисплее появится надпись "", значок "" и время начала исчезнет.

11.3 Если функция смены воды установлена на то время, когда система выключена,  насос-3 начинает свою работу каждые 6 часов, и когда достигает  времени установленного начала, насос-3 запускается автоматически, на дисплеи загорается кнопка"" и показано оставшееся время, озонатор также запускается автоматически и работает вместе с насосом. При запуске озона на дисплее появляется значок"". Насос-3 прекращает свою работу, когда рабочее время закончилось, значок"" мигает, а на дисплее отображается время начала.

12. Радио/ СД –дисковод

- Когда система включена, нажмите кнопку "", чтобы настроить функцию FM; нажмите еще раз на кнопку, чтобы переключить функцию программы на CD, в то же время, на дисплеи начнет мигать значок""; нажмите третий раз, чтобы остановить функцию запрограммированного воспроизведения CD, значок "" исчезнет.

- Если вы выбрали функцию FM , далее нажмите кнопку "", частота настройки может быть увеличена на один шаг (1 шаг = 50 кГц). Если нажать ее и удерживать более 2екунд, система должна начать автоматически искать FM станций. Дисплей должен отображать частоту станции. Когда  частота достигает 108.0MHZ, она снова переходит на  87,5 MHZ.

4. Эксплуатация пульта дистанционного управления

1 При работе любой функции в системе, издается звуковой сигнал.

2 Кнопки функций соответствуют таковым на панели управления.

Часть 6 - Инструкция для СПА-аксессуаров

1 Применение струи

1.1 Двойная поворотная массажная струя

Сменный двойной поворот массажной струи улучшит качество массажа. Напор струи очень мощный, не вредный для здоровья. Он может управляться с помощью циклического сдвига струйной головки.

1.2.Разовый поворот массажной струи

Поток воды происходит путем разворота струи, происходит циркулирующий массаж спины. Сила потока струи может управляться с помощью циклического сдвига струйной головки.

1.3 Одноразовый струйный массаж

Если настроить одну струю для массажа, то струя будет смещаться по кругу, вокруг вала, также, силу массажа можно контролировать с помощью вращения струи.

1.4 Многоканальный струйный массаж

Каждая струя имеет много отверстий. Силу напора можно контролировать с помощью циклического сдвига струйной головки.

1.5 Небольшой одноразовый струйный массаж

Все форсунки расположены в СПА, массируют различные части тела человека, что делает пользователей чувствовать себя расслабиться.

Также, в комплекте к спа-бассейну идет крышка, которая предназначена для поддержания качества воды и ее температуры. При этом, она может продлить срок службы Спа-бассейна, путем избежания попадания прямых солнечных лучей. Требования производителя заключаются в обязательном использовании крышки для Спа-бассейна, после каждого использования, кроме того, следует установить пароль для крышки (пароль: 00).

Часть 7 - Тех.обслуживание/устранение неисправностей

1.Чистка фильтра

Чистый фильтр является важнейшей частью в фильтрации и массажной системой в СПА-бассейне. Картридж фильтра должен чиститься не реже чем раз в неделю. Частота чистки фильтра будет зависеть от частоты использования СПА-бассейна. Мы рекомендуем Вам каждые пол года производить смену фильтра, на новый. В противном случае, слишком загрязненный фильтр будет производить плохую фильтрацию воду, и как следствие –ухудшится функция гидромассажа.

Для доступа к картриджам фильтров:

1. Отключите питание СПА-бассейна.

2. Снимите верхнюю, декоративную серую крышку отсека фильтров.

3. Нажмите на белый фиксатор стопорного кольца и открутите против часовой стрелки стопорное кольцо крышки фильтра.

4. Снимите крышку фильтра.

5. Выньте картридж.

6. Установку картриджей фильтров производите в обратном порядке. Закручивайте стопорное кольцо аккуратно, стараясь не нарушить резьбовое соединение .

ПРИМЕЧАНИЕ

Картриджи разных производителей внешне выглядят практически одинаково. Поэтому, во избежание проблем, используйте только картридж производителя (посоветуйтесь по этому вопросу с Вашим дилером).

2.Поддержание чистоты воды.

Химический баланс воды зависит в первую очередь от содержания кислоты или основания в воде (рН) – тех веществ, которые позволяют поддерживать или стабилизировать уровень рН (общую щелочность), а также тех веществ, которые вызывают накипь (кальциевую жесткость). Будучи показателем относительной кислотности и щелочности воды , рН измеряется на цифровой шкале от 0 до 14. Среднее значение, 7 ,считается точно нейтральным; выше его щелочность становятся все большей, а ниже его – повышается кислотность. Хорошо сбалансированная вода в бассейне должна иметь уровень рН между 7,4 и 7,6. В этих пределах ваши дезинфицирующие средства и фильтрующее действие будут наиболее эффективны.

Высокая температура, повышенная скорость циркуляции воды, а также частое пользование бассейном – все это способствует органическому заражению воды в бассейне. Важно постоянно сохранять какое-то остаточное количество санирующего средства и периодически проводить полную санитарную обработку, а при необходимости – принимать меры против роста водорослей. Наилучшим санирующим веществом для воды в бассейне является бром. Также, большой популярностью при санировании плавательных бассейнов пользуется хлор. Хлор попадает в воду при растворении в ней специальных препаратов – хлоринов. Перед внесением хлорина убедитесь, что уровень РН находится в пределах 7.4- 7.6. Не вносите хлорин непосредственно в спа – это может повредить поверхность чаши. Растворяйте его в воде заранее или используйте плавающий диспенсер. Включите насосы на 20 минут и, затем протестируйте содержание свободного

хлора с помощью тестовых полосок. Поддерживайте его уровень в пределах 1- 3

ppm (частей на миллион). Проверяйте содержание свободного хлора еженедельно. Следуйте инструкциям на упаковке.

Важно: Эффективность действия хлора уменьшается, если оставить крышку не закрытой - солнечный свет быстро разрушает хлорин. При интенсивном использовании СПА-бассейна чаще контролируйте уровень свободного хлора. Частицы органических веществ уменьшают действие хлорина. Два человека, находящиеся в бассейне в течение 20 минут нейтрализуют примерно 4 ppm хлорина.

2.Жесткость воды.

Жесткость воды зависит от количества кальциевых и магниевых солей растворенных в воде. Высокий уровень кальция сделает воду в СПА-бассейне мутной. Низкий уровень может привести к коррозии металлических частей. Всегда предварительно растворяйте компоненты перед внесением в СПА-бассейн и включайте насосы на 20 мин для перемешивания перед следующим тестированием. Следуйте инструкциям на упаковке. Если ваш уровень слишком высок – использование СПА-бассейна приведет к его естественному снижению. Вещества и частицы, смываемые с вашего тела, смягчат воду.

3.Использование озонатора.

Озон - один из самых эффективных средств очистки воды. Являясь pH- нейтральным, он окисляет металлы, быстро уничтожает патогенные бактерии и другие органические вещества, не оставляя вредных компонентов в воде.  Такой способ санации рассчитан на ультрафиолетовое облучение, и вам ничего не приходится делать вручную. В случае применения озона можно не так часто спускать воду для санитарных целей; кроме того, не возникает проблемы запаха брома или хлора.

4. СПА- бассейн снабжен крышкой. Пользуйтесь ей, когда СПА-бассейн не эксплуатируется. При этом снижается расход электроэнергии на подогрев воды и увеличивается общий ресурс электрооборудования. Также крышка препятствует испарению воды, загрязнению поверхности пылью.

# Text boxes

ЖК-телевизор с авто.подъемником

5-дюйм. водяные форсунки

2-дюйм. задний водяной клапан

Панель управления

Фильтрующие картириджи

Водопад зонтик

Поручень с подсветкой

Небольшой светодиод

2-дюйм. задний водяной клапан

Воздушные форсунки

Датчик-реле потока воздуха

Фонтан

Подушки

Фильтры

Водоотвод

Прозрачный поручень с подсветкой

5-дюйм. форсунки

Подводный светодиод

3,5 и 5-дюйм. водяные форсунки

Воздуховод

Подводный светодиод

2-дюйм.водоотвод

Водопад

Подсветка уровня воды

1-дюйм.водяная форсунка

Воздуховод

Всплывающий динамик

Отсек ароматерапии

Подводная подсветка

2-дюйм.задний водяной клапан

5-дюйм.водяная форсунка

Воздушные форсунки

5-дюйм.водяные форсунки

1-дюйм.водяная форсунка

Фильтры

Спуск воды

Воздуховод

Подушка

Воздуховод

Поручень

Спуск воды

Фильтры

Слив

Панель управления

Слив

Фонтаны

Воздушные форсунки

3,5-дюйм.форсунки

Подушка

Водяной насос 2

Водяной насос 1

Подогрев воды

Циркуляционный насос

Выбор

Водяной насос 3

Знак загрузки клавиатуры

Смесительный насос

Подводный насос

Текущая температура

Настройка температуры

Озон

Отсутствие/недостаток воды

Частота

/время

Канал

Уменьшение громкости

Увеличение громкости

Подводный светодиод

Воздушный насос

Водяной насос 2

Водяной насос 1

Канал

Водяной насос 3

Подогрев

Память

Регулировка громкости

Регулировка громкости

Радио/ CD

Вкл/выкл

Озонатор

Лампа/светодиод

Термостатический обогрев

Интервальный обогрев

Время смены воды

Вентилятор/воздуходувка

Водяной насос 1 и 2

Водяной насос 3

Переключатель режимов

Память

Частота/громкость (увеличение)

Частота/громкость (уменьшение)

Радио/CD музыка

Вкл/выкл