Ремонт квадроциклов

Техническое обслуживание должно быть проведено в интервале пройденных километров или отработанных часов, в зависимости от того, что наступит ранее. 

Обслуживание необходимо выполнять чаще, если ATV часто ездит с высокой скоростью, и (или) повышенными нагрузками.

Воздушный фильтр необходимо очищать каждые 20-40 часов работы или более часто, или же заменить после поездки в пыльных условиях, в дождливую погоду, на песчаной поверхности.

Ниже представлена таблица, из которой вы можете ознакомиться со списком всех производимых работ по ремонту квадроцикла (о - проверка, контроль, очистка, регулировка и замена при необходимости, х - замена, с – смазка).

| № | Список основных работ | 100км | 600км | 1100км (БТО) | 1600км | 2100км (БТО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 часов | 30 часов | 55 часов | 80 часов | 105 часов |
| 1 | Масло в двигателе (контроль уровня каждые 1000-1200 км) | х | х | х | х | х |
| 2 | Масляный фильтр в двигателе | х | х | х | х | х |
| 3 | Обороты "холостого хода" двигателя | о | о | о | о | о |
| 4 | Зазор в клапанах |  |  | о | о | о |
| 5 | Цепь ГРМ |  |  | о | о | о |
| 6 | Контроль свечи зажигания или замена |  | о | о | о | о |
| 7 | Элемент воздушного фильтра | Очистка и замена при необходимости через 20-40 час., или чаще при попадании воды или пыли |
| 8 | Вентиляционная трубка аккумулятора | о |  | о | о | о |
| 9 | Карбюратор, рычаг подсоса, холостой ход | о | о | о | о | о |
| 10 | Рычаг дросселя, ограничитель скорости | о | о | о | о | о |
| 11 | Топливопровод (контроль трещин) | о |  | о | о | о |
| 12 | Топливный кран | о |  | о | о | о |
| 13 | Верхний и нижний рычаги подвески | о | о | о | о | о |
| 14 | Рулевой вал (смазка, проверка рулевых тяг) | о/с | о/с | о/с | о/с | о/с |
| 15 | Проверка передних и задних амортизаторов |  |  | о | о | о |
| 16 | Проверка свободного хода тормозов | о | о | о | о | о |
| 17 | Проверка износа тормозных колодок | Замена по мере износа |
| 18 | Проверка уровня тормозной жидкости | о | о | о | о | о |
| 19 | Проверка колесных дисков на повреждения | о | о | о | о | о |
| 20 | Проверка люфтов ступичных подшипников | о |  | о | о | о |
| 21 | Проверка шин (давление, износ) | о |  | о | о | о |
| 22 | Гайки, болты, втулки - проверка затяжки | о | о | о | о | о |
| 23 | Подушки крепления двигателя - проверка | о |  | о | о | о |
| 24 | Передний и задний кулак крепления колес | с | с | с | с | с |
| 25 | Трос дросселя, трос парковочного тормоза | о/с | о/с | о/с | о/с | о/с |
| 26 | Масло переднего редуктора | х | о | х | о | х |
| 27 | Масло среднего (центрального) редуктора | х | о | х | о | х |
| 28 | Масло заднего редуктора | х | о | х | о | х |
| 29 | Шприцевание элементов редуктора и подвески | х | о | о | о | о |
| 30 | Пыльник ШРУСов | о | о | о | о | о |
| 31 | Ремень, шкив вариатора CVT | о |  | о | о | о |
| 32 | Сцепление CVT | о |  | о | о | о |
| 33 | Радиатор (уровень антифриза, вентилятор, герметичность) | о | о | о | о | о |
| 34 | Расширительный бачок (уровень, герметичность) | о | о | о | о | о |
| 35 | Антифриз | Замена каждый год (по степени износа) |
| 36 | Вентилятор охлаждения, герметичность труб | о | о | о | о | о |
| 37 | Многофункциональный цифровой дисплей | о | о | о | о |  |
| 38 | Приборы освещения, электрооборудования | о | о | о | о | о |
| 39 | Передние и задние выключатели | о | о | о | о | о |
| 40 | Аккумулятор, контроль зарядки, напряжения | о | о | о | о | о |